|  | Динамик/Микрофон Дисплей Кнопка питания Кнопки контроля каналов Кнопка вызова Кнопка разговора | 1.Антенна 2.Клипса для крепления на ремень 3.Отдел для батареи |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дисплей рации: 1) Номер канала 2) Индикатор передачи сообщения 3) Индикатор приёма сообщения 4) Индикатор громкости канала 5)Индикатор заряда батареи | Информация о продукте: Данный продукт был произведен согласно всем стандартам для радиоаппаратуры. Использование этого продукта должно происходить в полной согласованности с местным законодательством. Обратитесь в официальные лицензионные органы за дополнительной информацией. Уход за продукцией Данный продукт произведен с расчетом, что будет служить Вам долгие годы. Для этого: а) обращайтесь с прибором аккуратно; б) не допускайте загрязнения прибора; в) не опускайте прибор в воду, избегайте нахождения прибора во влажных местах; г) избегайте воздействия экстремальных температур. |
| Зарядка аккумуляторных батарей прибора Удалите клипсу крепления на поясе. Нажмите на нее и сдвиньте ее наверх. Нажмите на блокировочный замок, чтобы открыть крышку корпуса. Вставьте батарейки, согласно маркировке о полярности. Закройте отдел для батареи и клипсу для крепления на ремень. |  | Зарядка рации через сеть (220V) Проверьте, чтобы батарейки были вставлены согласно маркировке о полярности. Смотрите инструкцию выше по установке батарей. Зарядное устройство имеет два соединительных провода, которые позволяют заряжать одновременно две рации. Вставьте зарядное устройство в электрическую разедку. Зарядное устройство установите в нормальном, удобном положении. Обычно процесс перезарядки батареек занимает около 15 часов. Не рекомендуется перезаряжать батарейки более 24 часов. Ориентировочное время работы рации при полностью заряженных батарейках составляет 8 часов. Используйте только перезаряжаемыe батарейки и зарядное устройство для перезарядки рации. Щелочные батарейки в данном случае нежелательны для использования. |  |
| Корпус рации 1. «Mode/Power Button» (кнопка питания) – нажмите и держите эту кнопку для того, чтобы включать или выключать рацию. Нажмите и войдите в функцию выбора номера канала. Когда определённый канал будет выбран, мигнёт непосредственно номер этого канала. С помощью кнопки «Up/Down» вы можете выбирать каналы. 2.Up/Down Buttons» (кнопки контроля каналов) – нажимайте на эти кнопки и регулируйте уровень громкости. Также, нажимая на данные кнопки, вы можете изменять, искать нужные вам каналы. 3.« Talk Button» (кнопка разговора) нажмите на эту кнопку и удерживайте её до тех пор, пока будете говорить. Оптимальное расстояние между микрофоном и вашим ром составляет 5 см. Отпустите кнопку, когда вы закончите разговор и внимательно прислушайтесь к ответу, который говорит вам человек, с которым вы разговариваете по рации. Обратите внимание, что и ваша рация и рация вашего собеседника должны быть настроены на один канал. 4. «Call Button» (кнопка вызова) – нажмите на кнопку и отпустите её для того, чтобы совершить вызов. |  | Дисплей рации 1. «Channel Number» (номер канала) показывает непосредственно текущий канал (от 1 до 8). 2. «Transmit Icon» (индикатор передачи сообщения) - горит, когда происходит передача сообщения. 3. « Receive Icon» (индикатор приёма сообщения) - горит, когда происходит приём сообщения. 4. «Channel/Volume Indicator» (индикатор канала/ громкости): “CH” -горит, когда происходит выбор канал; “LE” - горит, когда происходит установка громкости. 5. «Battery Low Icon» (индикатор заряда батареи) – мигает, когда уровень зарядка батарейки низкий. Рация обладает уникальным свойством, которое позволяет увеличить срок использования батарейки. |  |